Fotografije DSCN1467.jpg i DSCN1657.jpg su snimljene na hidrauličkim modelskim ispitivanjim mostovskih stubova mosta kod Beške na Dunavu.  Priča počinje 1974 godine kada je pocela gradnja stubova prvog mosta kod Beške. Posle vrlo kratkog  vremenskog perioda (napravljen je samo stub, bez mostovske konstrukcija) velika voda je uzvodno od stope mostovskog stuba iskopala erozionu jamu, duboku nekoliko metara (mislim 8 m). Onda su se setili da stoji u vodi i angažovali su JČ.  Hidraulički model je radila Jelisaveta Muškatirović, a rešenje koje je provereno na modelu, je dao Zvonko Volf.  Jama je zatrpana a stopa stuba je zaštićena prema predlogu JČ.  Pošto do danas nije bilo žalbi i projektant novog nizvodnog mosta (Alpina) naručio je kod istih majstora rešenje za blizanca.  Jelisaveta je u penziji, ali Zvonko je i dalje aktivan.  Na fotografiji DSCN1467.jpg je prikazan postojeći mostovski stub u fazi tariranja modela. Model je naravno na Avali.  Na slici DSCN1657.jpg je model u fazi ispitivanja predloženog rešenja. Nizvodno od postojećeg stuba je stub novog mosta.  Pošto je novi stub nizvodno njegovo dejstvo na eroziju mosta bi trblo da bude malo jer erozija nastaje uzvodno od prepreke. Nevolja je što projektant za izvođenje stub neće koristiti kesone (kao što je korišćeno ranije) već hoće da radi u suvom, u jami koja se formira Larsen talpama.  Na modelu su Larsen talpe prikazane kutijom od pleksiglasa.  Ova tehnologija pravi mnogo veći poremećaj nego ranija, pa i zaštita od erozije mora da se ojača.  Zaštita se svodi na građevinu oko stuba od lomljenog kamena i gabionske madrace za širu okolinu stub.  Hidraulička modelska ispitivanja su pri kraju pa će konaačno početi i gradnja mosta.

Fotografije IMG su snimljene na brani Prvoneku, uzvodno od Vranjske Banje, na reci Banjskoj.  Na slikama je sledeće:

- IMG_0448.jpg  pogled na branu sa strane akumulacije.

- IMG_0452.jpg  otvor kružnog preliva, prečnika oko 20 m.

- IMG_0470.jpg  kruna brane.

- IMG_0473.jpg  pogled na akumulaciju.

- IMG_0862.jpg  pogled na branu i  temeljni ispust sa nizvodne strane. Mislim da je nasuta kamena brana, sa glinenim jezgrom, visoka oko 100 m.

- IMG_0863.jpg  disperzioni zatvarač (mislim da je prečnik negde oko 1.4 m).

- IMG_0782.jpg   disperzioni zatvarač u radu. Smeju da ga otvore samo 40%!

Prvonek je inače prva brana koju je Republika Srbija posle više godina uspela da završi.